Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

ZADANIE 11. Układy oddechowe dla noworodków

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Układ oddechowy noworodkowy, przystosowany do użytku z nawilżaczem Fisher&Paykel MR810/MR850. Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym; rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra; przekrój rur 10 mm, przepływ gazów powyżej 4 l/min.: odcinek wdechowy podgrzewany o długości 1,2 m (+/-2 cm), odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m, zestaw adapterów umożliwiający stosowanie z respiratorem Hamilton T1. Zestaw adapterów do podaży tlenku azotu, kompatybilne z układem. Parametr punktowany: czas stosowania układu do 7 dni: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ………………..….. (wpisać) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)